Компания «Логос»

Инструкция пользователя

Мобильный подавитель FM - радио
«Антишансон-Лайт », «Антишансон-VIP»

НАЗНАЧЕНИЕ

| Переносной подавитель «Антишансон» - это подавитель сигналов FM - диапазона. Устройство способно заглушать все сигналы в диапазоне от 87,5 до 108 МГц радиотрансляции любых FM радиостанций, работающих в этом диапазоне частот. Радиус действия распространения радиочастот подавления может достигать 3-15 метров (в зависимости от модели) в различных условиях эксплуатации, расстояние блокировки приема сигнала может меняться - это напрямую зависит от мощности и близости приемной выносной антенны радиоприемника. Подавитель «Антишансон» найдет свое применение в его использовании, например в общественном транспорте, где несознательные водители слишком громко слушают специфическую музыку из радиоприемника, которая мешает пассажирам. При включении подавителя радиоприемник в автомобиле переключится на устройство, и будет воспроизводить пустой сигнал – тишину. |  |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подавитель «Антишансон» – 1 шт. Батарея «Крона» 9В - 1 шт. Пульт дистанционного управления (для VIP) – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Разъем для флешки: USB 2.0 ( для VIP ) Формат записи: МР3 Дальность подавления: от 5 до 15метров ( для VIP ) Дальность подавления: от3 до 10 метров (для Лайт) LCD дисплей для обозначения выбранной частоты | Питание: батарея «Крона» 9В Габариты со сложенной антенной: 105*75*35 мм Вес: 120 грамм Диапазон перехватываемых частот: 87,5 -108,0 МГц |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

РАБОТА С ПОДАВИТЕЛЕМ

1. С обратной стороны корпуса прибора снимите крышку. Подключите батарею к клеммнику, согласно полярности. Установите батарею «Крона» в специальный отсек и закройте крышку.

2. Перевести переключатель ON/OFF в положение ON, расположенный на правой торцевой стороне корпуса, тем самым включите прибор.

3. На дисплее прибора высветится установленная частота. Настраиваем прибор на нужную частоту, на которой работает радиоприемник, и устанавливаем на подавителе ту же частоту.

4. При подключении в разъем USB 2.0 устройства флэш – карты можно воспроизводить Ваши мелодии через подавляемую частоту радиоприемника.

Гарантия

Компания «ЛОГОС» гарантирует соответствие системы требованиям ТУ и отраслевых стандартов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, указанных в ПАСПОРТЕ-ИНСТРУКЦИИ.

Гарантийный срок эксплуатации системы «Антишансон» 6 месяцев. При отсутствии даты продажи и штампа предприятия торговли в паспорте-инструкции, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.